Stati termodinamici

1 bar=10^5 Pa

p>psat@T o T<Tsat@p(liquido sottoraffreddato

V=v*m = litri

(=1/v

Titolazione

v1=vl,sat@p< v <vv,sat@p=v2

Entalpia: h=hl,sat@T+ x(hv,sat@T-hl,sat@T)

U=m*u

Gas

Ru=8314.0 J/(kmol*K)  || R= Ru/M

M=massa molare || v=RT/p =litri/kg || T( °K

Tc e pc sono al punto critico

Tr=T/Tc  || pr=p/pc temperatura e pressione ridotta

Se <<1 allora come gas ideale altrimenti v=ZRT/p

Trasformazione isocora Q=mcv,medio(T2-T1)

Q’=(V*I= Watt   || Q=Q’*t = joule

Trasformazione isoterma L=p1V1ln(V2/V1)

Trasformazione politropica v2=v1(p1/p2)(1/n)

L =

Calore specifico calore latente ecc

dove qsl è calore latente

Bibita con ghiaccio

Trasmissione calore

Q’=m’(h2-h1) || h2-h1=cp,medio *(T2-T1)

(=m’/V’

Compressione di un liquido

Compressione vapore surriscaldato

l’entropia (s) non cambia s2=s1

Potenza termica (Ti-Te)=(s/((A))Q’=RQ’

Ri=1/(hiA)    h = coefficiente di convezione

R=Ri+Rp+Re

Resistenza conduttiva cilindrica

Rp=

Lunghezza caratteristica filo

Lc=V/A  |||<<1 allora

dove

Scambiatori di calore

Elettronica

Q’=m’(h2-h1) ||| h2-h1=cp,medio *(T2-T1)

Tmp=T2+RQmp

Energia totale = ener. cinetica + ener. potenziale + ener. Interna

Un sistema monofase omogeneo (sistema semplice comprimibile) trascurando effetti gravitazionali, magnetici, ecc., viene completamente determinato da due proprietà intensive e indipendenti

### Principio zero della termodinamica

Due corpi, anche se non in contatto fra loro, sono in equilibrio termico se sono entrambi in equilibrio termico con un terzo corpo

## Entalpia

### Equazione di stato di Van de Waals

a  termine legato alle forze di attrazione

b covolume o volume occupato dalle molecole del Gas

Convenzione di segno:

+ Positivo: energia trasferita al sistema dall’ambiente

- Negativo energia trasferita dal sistema all’ambiente

## Primo principio della termodinamica

L’energia non può essere ne creata ne distrutta, ma può solo cambiare forma

## Calore specifico

Energia necessaria per innalzare di un grado la temperatura della massa unitaria di una sostanza.

Dispositivi e processi a flusso stazionario

processi durante il quale un fluido scorre attraverso un VC in modo stazionario

- Nessuna Proprietà cambia nel VC

- Nessuna proprietà cambia al contorno del VC

- L’energia meccanica e termica scambiata al contorno del VC è costante nel tempo

# Secondo principio della termodinamica

Le trasformazioni avvengono spontaneamente in solo verso.(sistema che si fredda se in ambiente a T minore).

Il lavoro si converte spontaneamente in calore (viceversa no). Secondo Kelvin-Planck per qualsiasi apparecchiatura che operi secondo un ciclo è impossibile ricevere calore da una sola sorgente e produrre una quantità di lavoro utile; nessun motore termico può avere efficienza del 100%, un motore termico deve sempre scambiare calore con una sorgente e con un pozzo.

## Secondo ClasiusÈ impossibile realizzare una macchina con funzionamento ciclico il cui unico effetto sia il trasferimento di una quantità di calore da un corpo a bassa temperatura ad un altro a temperatura maggiore

## I teoremi di Carnot

Il rendimento di un motore termico irreversibile è sempre inferiore a quello di uno reversibile operante tra le due stesse riserve di calore.

I rendimenti di tutti i motori termici reversibili operanti tra le due stesse riserve di calore sono gli stessi

Durante una trasformazione l’entropia di un sistema isolato non diminuisce mai; al più rimane costante se la trasformazione è reversibile

Sgen > 0 trasformazione irreversibile

Sgen = 0 trasformazione reversibile

Sgen < 0 trasformazione impossibile

Legge di Stefan-Boltzmann

dove

En	potere emissivo del corpo nero   (W/m2)

	costante di Stefan-Boltzmann = 5.67 x 10-8   W/(m2K4)

Legge della distribuzione di Planck

dove

En	potere emissivo monocromatico del corpo nero   [W/(m2.m)]

C1  = 2h = 3.7420	W.m4/m2

C2  = h/k  = 1.4390 x 104	m.K

k   =  1.3805 x 10-23	J/K