27 Aprile 2004

Gruppo 1		Stefano Cucchi	Andrea Davoli	Stefano Rebecchi	Esp. n°1

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Corso di laurea in Ingegneria Informatica

Laboratorio di Fisica

MISURA DELL’INDICE DI RIFRAZIONE

OBIETTIVI

- Verifica della legge di Snell

- Misura dell’indice di rifrazione di materiali diversi

- Misura dell’angolo di rifrazione totale

STRUMENTI DI MISURA E MATERIALE OCCORRENTE

- Una lampada con diaframma a fenditure

- Un corpo semicilindrico di vetro acrilico

- Un recipiente semicilindrico in plastica

- Acqua

- Carta polare (goniometro su carta)

- Nastro adesivo

MONTAGGIO

Abbiamo fissato il corpo semicilindrico dalla parte smerigliata alla carta polare mediante nastro adesivo, in modo da vedere il percorso dei raggi e da far combaciare il centro del lato rettilineo del corpo col centro del goniometro.

Abbiamo introdotto nella lampada il diaframma con la fenditura singola ed acceso la lampada.

Infine abbiamo disposto la lampada in modo che il raggio luminoso sia passante per il centro della carta polare e inizialmente perpendicolare alla superficie piana del corpo semicilindrico.

(disegno ste)

PROCEDIMENTO 1

Misurazione del coefficiente di rifrazione

L’indice di rifrazione relativo è dato dal rapporto tra il seno dell’angolo entrante con il seno dell’angolo uscente. Abbiamo variato l’angolo di incidenza con intervalli di tre gradi tra una misurazione e l’altra, facendo attenzione a fare passare il raggio per il centro. Abbiamo fatto questo per il semicilindro di vetro acrilico e per il plexiglas riempiendolo di acqua.

Abbiamo considerato un errore sull’angolo del raggio entrante di ( 1°; per il raggio uscente abbiamo assunto come errore ( 2° in quanto oltre al grado di incertezza del goniometro era difficoltoso  il fare passare il raggio per l’esatto centro.

Vetro

|  | rr  |  | Err  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0° | ( 1° | 0° | ( 2° |
| 3° | ( 1° | 2° | ( 2° |
| 6° | ( 1° | 4° | ( 2° |
| 9° | ( 1° | 6° | ( 2° |
| 12° | ( 1° | 8° | ( 2° |
| 15° | ( 1° | 10° | ( 2° |
| 18° | ( 1° | 12° | ( 2° |
| 21° | ( 1° | 14° | ( 2° |
| 24° | ( 1° | 16° | ( 2° |
| 27° | ( 1° | 18° | ( 2° |
| 30° | ( 1° | 19° | ( 2° |
| 33° | ( 1° | 21° | ( 2° |
| 36° | ( 1° | 23° | ( 2° |
| 39° | ( 1° | 25° | ( 2° |
| 42° | ( 1° | 27° | ( 2° |
| 45° | ( 1° | 29° | ( 2° |
| 48° | ( 1° | 30° | ( 2° |
| 51° | ( 1° | 31° | ( 2° |
| 54° | ( 1° | 33° | ( 2° |
| 57° | ( 1° | 34° | ( 2° |
| 60° | ( 1° | 35° | ( 2° |
| 63° | ( 1° | 36° | ( 2° |
| 66° | ( 1° | 37° | ( 2° |
| 69° | ( 1° | 38° | ( 2° |
| 72° | ( 1° | 39° | ( 2° |
| 75° | ( 1° | 40° | ( 2° |
| 78° | ( 1° | 41° | ( 2° |
| 81° | ( 1° | 42° | ( 2° |

Non siamo riusciti a misurare angoli maggiori.

| Sin | rr Sin | Sin | Err Sin | n1/n2 | min | max | errore | W=1/err^2 | pondus | pondus errore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0000 | 0,0175 | 0,0000 | 0,0349 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0523 | 0,0174 | 0,0349 | 0,0349 | 1,4996 | 0,5003 | 3281,9173 | 3281,4170 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 |
| 0,1045 | 0,0174 | 0,0698 | 0,0348 | 1,4985 | 0,8336 | 3,4882 | 2,6546 | 0,1419 | 0,2126 | 0,3767 |
| 0,1564 | 0,0172 | 0,1045 | 0,0347 | 1,4966 | 0,9997 | 2,4874 | 1,4877 | 0,4518 | 0,6762 | 0,6722 |
| 0,2079 | 0,0171 | 0,1392 | 0,0346 | 1,4939 | 1,0985 | 2,1506 | 1,0521 | 0,9033 | 1,3495 | 0,9504 |
| 0,2588 | 0,0169 | 0,1736 | 0,0344 | 1,4905 | 1,1632 | 1,9793 | 0,8161 | 1,5013 | 2,2377 | 1,2253 |
| 0,3090 | 0,0166 | 0,2079 | 0,0341 | 1,4863 | 1,2081 | 1,8738 | 0,6657 | 2,2567 | 3,3541 | 1,5022 |
| 0,3583 | 0,0163 | 0,2419 | 0,0339 | 1,4813 | 1,2404 | 1,8007 | 0,5604 | 3,1845 | 4,7173 | 1,7845 |
| 0,4067 | 0,0159 | 0,2756 | 0,0335 | 1,4756 | 1,2639 | 1,7460 | 0,4820 | 4,3039 | 6,3510 | 2,0746 |
| 0,4540 | 0,0155 | 0,3090 | 0,0332 | 1,4691 | 1,2812 | 1,7023 | 0,4211 | 5,6392 | 8,2848 | 2,3747 |
| 0,5000 | 0,0151 | 0,3255 | 0,0330 | 1,5358 | 1,3523 | 1,7607 | 0,4084 | 5,9965 | 9,2094 | 2,4488 |
| 0,5446 | 0,0146 | 0,3583 | 0,0326 | 1,5198 | 1,3557 | 1,7167 | 0,3610 | 7,6725 | 11,6606 | 2,7699 |
| 0,5878 | 0,0141 | 0,3907 | 0,0321 | 1,5043 | 1,3567 | 1,6785 | 0,3218 | 9,6557 | 14,5254 | 3,1074 |
| 0,6293 | 0,0136 | 0,4226 | 0,0316 | 1,4891 | 1,3556 | 1,6443 | 0,2887 | 11,9977 | 17,8658 | 3,4638 |
| 0,6691 | 0,0130 | 0,4540 | 0,0311 | 1,4739 | 1,3527 | 1,6129 | 0,2603 | 14,7625 | 21,7583 | 3,8422 |
| 0,7071 | 0,0123 | 0,4848 | 0,0305 | 1,4585 | 1,3482 | 1,5837 | 0,2355 | 18,0298 | 26,2971 | 4,2462 |
| 0,7431 | 0,0117 | 0,5000 | 0,0302 | 1,4863 | 1,3796 | 1,6068 | 0,2272 | 19,3666 | 28,7846 | 4,4007 |
| 0,7771 | 0,0110 | 0,5150 | 0,0299 | 1,5089 | 1,4059 | 1,6246 | 0,2187 | 20,9119 | 31,5545 | 4,5730 |
| 0,8090 | 0,0103 | 0,5446 | 0,0293 | 1,4854 | 1,3918 | 1,5897 | 0,1979 | 25,5326 | 37,9270 | 5,0530 |
| 0,8386 | 0,0095 | 0,5592 | 0,0289 | 1,4998 | 1,4099 | 1,5996 | 0,1897 | 27,7850 | 41,6722 | 5,2711 |
| 0,8660 | 0,0087 | 0,5735 | 0,0286 | 1,5099 | 1,4237 | 1,6051 | 0,1814 | 30,3913 | 45,8876 | 5,5128 |
| 0,8910 | 0,0079 | 0,5878 | 0,0282 | 1,5159 | 1,4336 | 1,6066 | 0,1730 | 33,4134 | 50,6513 | 5,7804 |
| 0,9135 | 0,0071 | 0,6018 | 0,0279 | 1,5180 | 1,4395 | 1,6041 | 0,1646 | 36,9284 | 56,0579 | 6,0769 |
| 0,9336 | 0,0063 | 0,6156 | 0,0275 | 1,5164 | 1,4419 | 1,5980 | 0,1561 | 41,0330 | 62,2233 | 6,4057 |
| 0,9510 | 0,0054 | 0,6293 | 0,0271 | 1,5113 | 1,4406 | 1,5883 | 0,1477 | 45,8486 | 69,2902 | 6,7712 |
| 0,9659 | 0,0045 | 0,6428 | 0,0267 | 1,5028 | 1,4360 | 1,5753 | 0,1393 | 51,5293 | 77,4361 | 7,1784 |
| 0,9781 | 0,0036 | 0,6560 | 0,0263 | 1,4910 | 1,4281 | 1,5591 | 0,1310 | 58,2726 | 86,8840 | 7,6336 |
| 0,9877 | 0,0027 | 0,6691 | 0,0259 | 1,4761 | 1,4171 | 1,5399 | 0,1228 | 66,3336 | 97,9170 | 8,1445 |
|  |  |  |  |  |  | Sommatoria | 543,8436 | 814,7857 | 103,6405 |

Non abbiamo tenuto in considerazione la pima riga di valori in quanto il raggio incidente è perpendicolare ed è indipendente dal mezzo interposto.

Per calcolare il valore medio  abbiamo utilizzato la formula della media ponderata,

FORMULA 1

Utilizzando come W (1/ l’errore di quella misura al quadrato)e come x l’indice di rifrazione trovato per quel grado, in questo modo otteniamo una maggiore influenza sul valore risultante per quelle misure con un errore “relativo” minore

L’errore su ogni misura è stato calcolato come

errore=(sen(1+err1)/sen( 2-err2) – sen(t -err2)/sen(t +err2))/2

in quanto in un intervallo “abbastanza” piccolo anche la funzione seno può essere considerata una retta.

err1=1°

err2=2°

considerando il valore massimo (degli errori in eccesso) e il valore minimo(degli errori in difetto).

Per quanto riguarda l’errore abbiamo abbiamo utilizzato lo stesso W e come x l’errore per quella misurazione

Media ponderata valori = 814…./543….=1,49819867

Media ponderata errori = 103     / 543    =0,19057

Ottenendo così un errore di ( 0.2

Il risultato finale è 1.5 ( 0.2. Che è il nostro indice di rifrazione

Acqua

|  | rr  |  | Err  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0° | ( 1° | 0° | ( 2° |
| 3° | ( 1° | 2° | ( 2° |
| 6° | ( 1° | 5° | ( 2° |
| 9° | ( 1° | 7° | ( 2° |
| 12° | ( 1° | 9° | ( 2° |
| 15° | ( 1° | 11° | ( 2° |
| 18° | ( 1° | 13° | ( 2° |
| 21° | ( 1° | 16° | ( 2° |
| 24° | ( 1° | 18° | ( 2° |
| 27° | ( 1° | 20° | ( 2° |
| 30° | ( 1° | 22° | ( 2° |
| 33° | ( 1° | 24° | ( 2° |
| 36° | ( 1° | 26° | ( 2° |
| 39° | ( 1° | 28° | ( 2° |
| 42° | ( 1° | 30° | ( 2° |
| 45° | ( 1° | 32° | ( 2° |
| 48° | ( 1° | 34° | ( 2° |
| 51° | ( 1° | 36° | ( 2° |
| 54° | ( 1° | 38° | ( 2° |
| 57° | ( 1° | 39° | ( 2° |
| 60° | ( 1° | 40° | ( 2° |
| 63° | ( 1° | 42° | ( 2° |
| 66° | ( 1° | 43° | ( 2° |
| 69° | ( 1° | 44° | ( 2° |
| 72° | ( 1° | 45° | ( 2° |
| 75° | ( 1° | 46° | ( 2° |
| 78° | ( 1° | 47° | ( 2° |
| 81° | ( 1° | 48° | ( 2° |

| Sin | Err Sinq1 | Sin | Err Sin | n1/n2 | min | max | errore | W=1/err^2 | pondus | pondus errore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0000 | 0,0175 | 0,0000 | 0,0349 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0523 | 0,0174 | 0,0349 | 0,0349 | 1,4996 | 0,5003 | 3281,9173 | 3281,4170 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 |
| 0,1045 | 0,0174 | 0,0872 | 0,0348 | 1,1993 | 0,7150 | 2,3265 | 1,6116 | 0,3850 | 0,4618 | 0,6205 |
| 0,1564 | 0,0172 | 0,1219 | 0,0346 | 1,2836 | 0,8894 | 1,9910 | 1,1016 | 0,8241 | 1,0578 | 0,9078 |
| 0,2079 | 0,0171 | 0,1564 | 0,0345 | 1,3291 | 0,9997 | 1,8447 | 0,8450 | 1,4005 | 1,8614 | 1,1834 |
| 0,2588 | 0,0169 | 0,1908 | 0,0343 | 1,3564 | 1,0751 | 1,7609 | 0,6859 | 2,1257 | 2,8834 | 1,4580 |
| 0,3090 | 0,0166 | 0,2249 | 0,0340 | 1,3737 | 1,1292 | 1,7053 | 0,5761 | 3,0135 | 4,1397 | 1,7359 |
| 0,3583 | 0,0163 | 0,2756 | 0,0335 | 1,3001 | 1,1064 | 1,5476 | 0,4412 | 5,1363 | 6,6780 | 2,2663 |
| 0,4067 | 0,0159 | 0,3090 | 0,0332 | 1,3162 | 1,1420 | 1,5324 | 0,3904 | 6,5596 | 8,6339 | 2,5612 |
| 0,4540 | 0,0155 | 0,3420 | 0,0328 | 1,3274 | 1,1698 | 1,5184 | 0,3487 | 8,2246 | 10,9171 | 2,8678 |
| 0,5000 | 0,0151 | 0,3746 | 0,0324 | 1,3347 | 1,1915 | 1,5051 | 0,3136 | 10,1667 | 13,5699 | 3,1885 |
| 0,5446 | 0,0146 | 0,4067 | 0,0319 | 1,3391 | 1,2083 | 1,4920 | 0,2836 | 12,4296 | 16,6439 | 3,5256 |
| 0,5878 | 0,0141 | 0,4383 | 0,0314 | 1,3408 | 1,2212 | 1,4789 | 0,2576 | 15,0667 | 20,2021 | 3,8816 |
| 0,6293 | 0,0136 | 0,4694 | 0,0308 | 1,3405 | 1,2308 | 1,4656 | 0,2348 | 18,1439 | 24,3218 | 4,2596 |
| 0,6691 | 0,0130 | 0,5000 | 0,0302 | 1,3383 | 1,2375 | 1,4520 | 0,2145 | 21,7431 | 29,0981 | 4,6629 |
| 0,7071 | 0,0123 | 0,5299 | 0,0296 | 1,3344 | 1,2417 | 1,4380 | 0,1962 | 25,9661 | 34,6485 | 5,0957 |
| 0,7431 | 0,0117 | 0,5592 | 0,0289 | 1,3290 | 1,2437 | 1,4235 | 0,1798 | 30,9410 | 41,1197 | 5,5625 |
| 0,7771 | 0,0110 | 0,5878 | 0,0282 | 1,3222 | 1,2437 | 1,4085 | 0,1648 | 36,8303 | 48,6959 | 6,0688 |
| 0,8090 | 0,0103 | 0,6156 | 0,0275 | 1,3141 | 1,2419 | 1,3930 | 0,1510 | 43,8413 | 57,6107 | 6,6213 |
| 0,8386 | 0,0095 | 0,6293 | 0,0271 | 1,3327 | 1,2631 | 1,4085 | 0,1454 | 47,3318 | 63,0780 | 6,8798 |
| 0,8660 | 0,0087 | 0,6428 | 0,0267 | 1,3473 | 1,2805 | 1,4200 | 0,1395 | 51,4074 | 69,2620 | 7,1699 |
| 0,8910 | 0,0079 | 0,6691 | 0,0259 | 1,3316 | 1,2705 | 1,3976 | 0,1271 | 61,8979 | 82,4238 | 7,8675 |
| 0,9135 | 0,0071 | 0,6820 | 0,0255 | 1,3395 | 1,2812 | 1,4024 | 0,1213 | 68,0115 | 91,1039 | 8,2469 |
| 0,9336 | 0,0063 | 0,6946 | 0,0251 | 1,3440 | 1,2884 | 1,4037 | 0,1153 | 75,2151 | 101,0868 | 8,6727 |
| 0,9510 | 0,0054 | 0,7071 | 0,0247 | 1,3450 | 1,2923 | 1,4016 | 0,1093 | 83,7443 | 112,6385 | 9,1512 |
| 0,9659 | 0,0045 | 0,7193 | 0,0242 | 1,3428 | 1,2930 | 1,3962 | 0,1032 | 93,9033 | 126,0962 | 9,6904 |
| 0,9781 | 0,0036 | 0,7313 | 0,0238 | 1,3375 | 1,2905 | 1,3876 | 0,0971 | 106,0885 | 141,8920 | 10,2999 |
| 0,9877 | 0,0027 | 0,7431 | 0,0234 | 1,3291 | 1,2851 | 1,3760 | 0,0910 | 120,8228 | 160,5866 | 10,9919 |
|  |  |  |  |  |  | Sommatoria | 951,2206 | 1270,711 | 135,4380 |

Analogamente

Media ponderata valori = 1270…./951….=1,33587451

Media ponderata errori = 135     / 951    =0,142383

Ottenendo così un errore di ( 0.1

Il risultato finale è 1.3 ( 0.1. Che è il nostro indice di rifrazione

PROCEDIMENTO 2

Misurazione dell’angolo limite di rifrazione totale

Per questa prova abbiamo usato il goniometro dalla parte opposta, in modo da avere il raggio in ingresso dalla parte covessa, come in figura.

Abbiamo variato l’angolo di incidenza della lampada, ampliandolo rispetto alla perpendicolare, fino a quando non è scomparso il raggio di rifrazione, cioè fino al raggiungimento della riflessione totale.

Questo è il nostro angolo limite, che abbiamo riportato in tabella, con i relativi errori di misurazione, e confrontato con i dati riportati sui manuali di fisica.

Per diminuire l’errore abbiamo sfruttato il fatto che l’angolo formato dal raggio entrante doveva essere uguale a quello formato dal raggio riflesso.

Infatti se i due angoli differivano voleva significare che il raggio entrante non era perfettamente perpendicolare alla curva del plexiglas, quindi il raggio non raggiungeva con esattezza il centro dell’oggetto in prova.

Gli angoli da noi misurati sono:

- Per il vetro acrilico

|  | rr  |
| --- | --- |
| 43° | ( 1° |

Dai manuali risulta essere 41.8°

- Pel l’acqua

|  | rr  |
| --- | --- |
| 49° | ( 1° |

Dai manuali risulta essere 48.6°

CONCLUSIONI

Confrontando i dati risultanti dai nostri esperimenti con quelli relativi ai testi specialistici vediamo che differiscono per un valore minore dell’errore.

Andando a calcolare l’indice di rifrazione tramite l’angolo limite da noi trovato notiamo che essendo l’ angolo limite l’arcoseno del rapporto tra uno (indice di rifrazione dell’aria) e l’indice di rifrazione del materiale da noi in esame otteniamo:

n=1/sen 

- Per il vetro acrilico trovato da noi=43° ( 1°

n= 1.467

l’errore è dato da (1/sen44 – 1/sen42)/2

- Per l’acqua  trovato da noi=49° (  1°

n=1.325

l’errore è dato da (1/sen44 – 1/sen42)/2

|  | n sperimentale | sperimentale | n calcolato da sperimentale | n (da manuale) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vetro acrilico | 1,5° ( 0.2° | 43°( 1° | 1.47°( 0.02° | 1.48 |
| Acqua | 1.3°( 0.1° | 49°( 1° | 1.33°( 0.02° | 1.33 |

Tabella riassuntiva finale

Da questa tabella possiamo constatare la validità dell’esperimento: i valori da noi trovati nell’intervallo dell’errore comprendono l’esatto valore