# VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL

COMUNE DI LUCCA.

LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE. INSTALLAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI RADIO BASE.

# IL CONSIGLIO COMUNALE DI LUCCA

# Deliberazione n. .......... del ..................

Oggetto: Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Lucca. Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile. Installazione e adeguamento delle stazioni radio base.

Omissis

# Premesso

il continuo moltiplicarsi anche sul nostro territorio comunale delle S.R.B. per la gestione della telefonia cellulare ed il fortissimo incremento dell’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche della popolazione che l’aumento  di tali impianti inevitabilmente comporta;

l’assoluta mancanza di certezze sull’assenza di effetti dannosi per la salute dovuta all’esposizione a lungo termine a tali radiazioni;

il Comune di Lucca ritiene indispensabile dotarsi di un preciso strumento che regolamenti l’installazione di nuovi impianti  e detti regole certe anche per la riconsiderazione degli impianti già esistenti.

# Considerato che

risulta questione fortemente dibattuta l’esistenza di effetti a breve e a lungo termine dannosi per la salute (effetti non termici), attribuibili all’esposizione a campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze e microonde;

studi scientifici consolidati hanno confermato l’esistenza di effetti immediati di natura termica a seguito di esposizione a campi elettromagnetici con valori superiori a determinate soglie;

le onde di questi campi vengono in parte assorbite dai tessuti biologici, infatti, penetrando nel corpo umano perdono progressivamente energia che viene dispersa nei tessuti sotto forma di calore. Alcuni organi possono essere particolarmente sensibili agli effetti termici dell’esposizione: tra i più importanti vi sono il cristallino dell’occhio e le gonadi maschili;

al di sotto di determinate soglie per il valore del campo elettromagnetico si può fare riferimento ad effetti non termici, gli studi epidemiologici condotti con lo scopo di verificare l’esistenza di un’associazione tra esposizione a campi elettromagnetici ad alte frequenze e rischi alla salute, hanno fornito finora risultati tra loro contrastanti e tutt’altro che definitivi;

ad ogni modo, le prove scientifiche attualmente esistenti sono incomplete e inadeguate a escludere in modo definito la possibilità che i campi elettromagnetici, sotto la soglia per effetti termici, non producano a breve e lungo termine danni alla salute;

il rispetto dei limiti di esposizione, elaborati anche in senso cautelativo per la tutela dagli effetti acuti, appare una condizione necessaria ma non sufficiente per tutelare in modo certo la popolazione dagli effetti a lungo termine, nel caso di esposizioni continuative a basse dosi;

il rapporto STOA del 2001 eseguito per conto del Parlamento Europeo sostiene che l’esposizione a lungo termine a campi elettromagnetici inferiori alla soglia per effetti termici, bassi valori di campo elettromagnetico, determinano effetti dannosi per la salute provocati primariamente e specificamente dalle interferenze che le frequenze dei CEM provocano sul corpo umano, quando si sovrappongono e sono prossime a quelle dei circuiti organici;

considerato altresì che

il presente regolamento ha come fine la tutela dell’ambiente e del paesaggio e, soprattutto, della salute umana che l’art. 32 della Costituzione italiana tutela come diritto fondamentale dell’individuo e come interesse generale della collettività;

il diritto alla salute è inviolabile e deve essere tutelato in via prioritaria rispetto alla soddisfazione di qualsiasi altro interesse sia esso pubblico o privato;

scopo del presente regolamento è quindi:

Conoscere la situazione generale relativa al livello d’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Assicurare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”  competenza che spetta espressamente alle amministrazioni comunali a norma dell’art. 8 comma 6 della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (legge 36 del 22/02/2001).

A questo riguardo anche l’art. 4 del Decreto 10 settembre 1998, n. 381 afferma “... la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 100 KHz e 300 GHz e l’adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione”, inoltre la stessa legge quadro n. 36 all’art. 2 comma 4 punto d) afferma: “obiettivi di qualità sono: 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili .....”.

Le più recenti sentenze della Corte Costituzionale stabiliscono che spetta agli enti locali regolamentare la localizzazione degli impianti al fine di tutelare la salute della propria popolazione (sentenza della Corte Costituzionale n. 307/03).

Definire in maniera chiara le procedure amministrative necessarie per la presentazione delle istanze da parte dei gestori finalizzate al rilascio delle autorizzazioni, alla installazione di nuovi impianti ed alla modifica anche solo radioelettrica di impianti esistenti.

Garantire l’applicazione della migliore tecnologia disponibile al fine di contenere il più possibile l’emissione del campo elettromagnetico (CEM).

Stabilire la procedura tecnica da seguire per la scelta dei siti per le installazioni di SRB e per l’esecuzione delle azioni di risanamento di quelle in contrasto con le direttive del presente regolamento,

tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale di Lucca

delibera

di adottare il regolamento per la “Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile. Installazione e adeguamento della stazioni radio base”.

ART. 1         Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile sul territorio del Comune di Lucca, dettando norme in ordine all’installazione dei nuovi impianti, nonché alla modifica, all’adeguamento ed alla razionalizzazione degli impianti esistenti, al fine di assicurarne il corretto insediamento urbanistico/edilizio, minimizzando i rischi derivanti dall’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

ART. 2         Localizzazione  degli impianti

Ai fini di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e garantire un corretto funzionamento del servizio di telefonia mobile, che risulti compatibile con un ordinato assetto urbanistico e con la tutela degli interessi paesaggistici ed ambientali, nonché efficiente ed accessibile per tutti gli operatori, la localizzazione degli impianti deve essere definita all’interno di siti idonei, individuati nelle planimetrie allegate al presente regolamento quali parti integranti.

Gli impianti devono essere collocati esclusivamente su aree di proprietà comunale o acquisite dall’amministrazione comunale come previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 4847 del 6 giugno 2003, adeguatamente distanti da edifici ,  dove  sia prevista una permanenza prolungata e ripetitiva oltre le 4 ore giornaliere.  Non è consentita l’installazione di stazioni radio base nei siti sensibili e/o in corrispondenza di essi  così come definiti all’art. 3, e in prossimità di elettrodotti se questi insistono su aree abitate, al fine di evitare la concomitanza e l’aggravio di effetti nocivi sulla popolazione  ivi residente.

L’installazione di simili impianti non è altresì consentita sui monumenti e sui beni immobili sottoposti ai vincoli ed alle tutele di cui al D. Lgs. 490/99.

Nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e  ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l’installazione degli impianti è consentita con modalità visibile ma con obbligo di compatibilità estetica, e comunque nel rispetto del presente regolamento.

L’eventuale installazione degli impianti S.R.B in deroga al presente regolamento può essere consentita in via del tutto eccezionale e fatto salvo il principio di minimizzazione dell’esposizione ai C.E.M. della popolazione e comunque con il parere favorevole dell’Osservatorio Permanente di cui all’art.12, dei Consigli di Circoscrizione e del Consiglio Comunale .

ART. 3        Siti  sensibili

Per siti sensibili si intendono tutti quelli in cui ricadono fabbricati e impianti di qualsiasi genere che ospitano persone da assoggettarsi, per la loro condizione, a particolare tutela della salute, garantendone l’esclusione, per quanto possibile, di qualsiasi rischio derivante dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

In tali aree ricadono:

- asili nido e scuole materne;

- le scuole di ogni grado e tipo;

- gli ospedali e  le case di cura;

- stabilimenti termali;

- le case di riposo per anziani;

- i centri di accoglienza;

- parchi e aree per il gioco e lo sport;

- carceri;

- luoghi destinati alla residenza o all’attività lavorativa e di studio con permanenza non inferiore a 4 ore.

Nei siti sensibili e/o in corrispondenza di essi non è ammessa l’installazione di alcun impianto di telefonia mobile.

ART. 4         Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB debbono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici (es. applicazione di fibre ottiche, applicazione di antenne con i lobi secondari di emissione  schermati,  ecc.).

Salvo in caso di contrasto con il principio della   minimizzazione dell’esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche, è obbligatorio l’uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori (co-siting), sempre che siano  rispettati i limiti di emissione che, in tal caso, dovranno essere valutati considerando complessivamente i contributi delle emissioni di ogni singolo impianto.

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l’efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle immissioni.

ART. 5           Atto amministrativo legittimante

L’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti radioelettrici, ivi comprese le stazioni radio base per la telefonia mobile, sono subordinate al  rilascio del permesso di costruire da parte del Comune secondo quanto previsto dal Testo unico dell’edilizia D.P.R. 6 giugno 2001, n 380(art3, lettera e1, e2,e3,e4) e dalla L.R. 52/99 così come integrata dalla L.R. 43 del 5 agosto 2003 previa acquisizione dei pareri ARPAT, ASL, Genio Civile, Vigili Fuoco e soprintendenza alle Belle Arti secondo quanto previsto dal D.P.R. 447/98; la procedura autorizzativa dovrà essere istruita dallo sportello unico del Comune (art.3 D.P.R 447/98).

ART. 6            Documentazione

Le istanze per l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti radioelettrici, ai fini dell’ottenimento dei titoli abilitanti di cui all’art. 5, devono essere proposte allo Sportello Unico del Comune di Lucca, e dovranno essere corredate dai seguenti atti e documenti:

- dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell’esercente (se diverso dal richiedente), del progettista, del direttore dei lavori, della ditta esecutrice.

- L’occupazione e l’utilizzo dell’area sulla quale si intende installare l’impianto deve essere di proprietà comunale e l’occupazione dell’area stessa è subordinata alla stipula di una convenzione da approvarsi dalla Giunta Comunale.

- Una dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autentificata ai sensi della legge 15/68 e del D.P.R. 403/98, con la quale si impegna a realizzare l’impianto in conformità al progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai livelli di progetto;

- Una dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autentificata ai sensi della legge 15/68 e del D.P.R. 403/98, con la quale si attesta che il progetto dell’impianto rispetta i valori di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente e i criteri locativi e di minimizzazione dell’esposizione ai CEM previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento; il progettista deve essere abilitato all’esercizio della professione nel campo oggetto della progettazione eseguita (il progetto firmato comprende le competenze nel settore edile, meccanica ed elettronica).

- Dichiarazione firmata dal gestore, autentificata nelle forme di legge, con la quale si attesta che la “progettazione e la realizzazione dell’impianto avverrà, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibili e che, in ogni caso, i limiti legislativi saranno rispettati”.

- Dichiarazione firmata dal gestore, autenticata nelle forme di legge, con la quale si obbliga a stipulare una polizza assicurativa a beneficio del Comune, commisurata al valore dell’impianto ed ai costi della sua rimozione e bonifica del sito.

fbis)  Atto unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto, con il quale il titolare del permesso a costruire si impegna a spostare l’impianto, a propria cura e spese, qualora l’autorità sanitaria competente ritenga l’impianto pregiudizievole di danno alla salute sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello nazionale e/o internazionale, oppure a seguito dell’emanazione di nuove norme che impongano ulteriori limiti di contenimento delle emissioni previste.

- Progetto edilizio, da presentare redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento edilizio comprendente:

# Relazione esaustiva nei seguenti punti

  - indirizzo ed ubicazione dell’impianto

  - tipologia e modello dell’apparecchiatura da installare

  - tipologia di utilizzo dell’impianto

  - caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo e modello dell’antenna trasmittente

  - costruttore, tipo e modello dell’antenna trasmittente

  - caratteristiche di irradiazione delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull’orizzonte dell’asse e di massima irradiazione (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, guadagno dell’antenna (valore numerico e in decibel), altezze dell’asse di massima irradiazione dalla asse del traliccio o palo a cui è ancorata l’antenna

  - massima potenza ammessa in antenna

  - massima potenza irradiata

  - canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell’onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza

  - precisazioni di quali e quanti altri impianti di emittenza sono installati nella zona interessata

  - misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 m dal punto di insediamento del nuovo impianto; tali misure di fondo devono comprendere almeno dieci rilievi per ogni direzione di puntamento progettato effettuati nei piani più alti delle abitazioni comprese nel raggio di 300 m dal nuovo insediamento; le misure devono essere effettuate di preferenza nei poggioli e nei terrazzi degli appartamenti, al fine di cercare i punti di maggiore intensità di segnale; i rilievi dovranno essere effettuati nelle ore di maggiore traffico telefonico, per ciascuna misurazione dovrà essere prodotta apposita monografia del punto di origine del rilievo

  - valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell’attivazione dell’impianto negli stessi luoghi di cui al punto 11, tenendo conto della massima potenza irradiabile; il software utilizzato deve considerare e valutare gli effetti della diffrazione e rifrazione delle onde elettromagnetiche sui molteplici oggetti che vengono investiti dal campo elettromagnetico;

Documentazione fotografica completa dello stato di fatto (riferita all’area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l’inserimento dell’impianto nuovo al fine di valutare l’impatto ambientale e paesaggistico;

Elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, corredati da: carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche dal punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e gli insediamenti abitativi della zona circostante l’installazione, cartografia del sito in scala 1:500, 1:2000, e 1:5000 riportante l’ubicazione di altre stazioni radio base eventualmente presenti nel raggio di 1 Km dal punto di installazione dell’impianto in oggetto.

ART.6 bis       Istruttoria

L’ufficio competente all’istruttoria deve acquisire i seguenti pareri:

1) Parere vincolante dell’osservatorio permanente

2) Parere ARPAT, corredato dallo studio teorico dei livelli di campo generati dalla nuova installazione, dal rilievo dei campi preesistenti entro un raggio di 300 metri dalla nuova emittente, dalla indicazione del livello di campo complessivo causato dalla concomitanza del fondo elettromagnetico e quello generato dal nuovo impianto, indagine preventiva sul livello di rumore generato dalle ventole di raffreddamento nel caso di applicazione di celle calde e infine la verifica che il sito minimizza l’impatto delle onde elettromagnetiche sulla popolazione:

- Parere ASL, a seguito della analisi della documentazione fornita dal gestore e dalla documentazione tecnica fornita dall’ARPAT, che tenga conto dell’ottemperanza del presente regolamento in riferimento ai siti sensibili e della compatibilità della SRB in riferimento a possibili gravi patologie (portatori di pacemaker e defibrillatori) in soggetti della popolazione entro un raggio di 300 m..

- Parere del Genio Civile.

- Parere dei Vigili del Fuoco.

- Parere della Sovrintendenza alle Belle Arti.

ART. 7            Attestazione di conformità (certificato di regolare esecuzione)

La messa in funzione dell’impianto è subordinata alla presentazione da parte di un tecnico direttore dei lavori abilitato, competente all’esercizio della professione nel campo oggetto di indagine (settore elettronico, meccanico, edile), di una dichiarazione di fine lavori firmata ed autenticata ai sensi della L. 15/68 e del D.P.R. 403/98, attestante la conformità e la corrispondenza dell’impianto rispetto al progetto autorizzato.

La messa in funzione dell’impianto è altresì subordinata al collaudo  con esito favorevole da parte di un professionista abilitato e competente nel settore diverso dal progettista e dal direttore dei lavori, il certificato di collaudo dovrà attestare che l’impianto così come realizzato e verificato nelle condizioni di esercizio, rispetta il progetto e i limiti di emissione prescritti dalla normativa vigente, nonché le caratteristiche da questo regolamento Comunale; il certificato suddetto dovrà pervenire al Comune prima dell’attivazione dell’impianto.

ART. 8        Programma di razionalizzazione e sviluppo delle reti di telefonia mobile

I gestori delle reti di telefonia mobile dovranno far pervenire al Comune a Lucca, a cadenza biennale, un programma di razionalizzazione e sviluppo delle reti, corredato da una planimetria generale in scale 1:5000 – 1:10000, contenente:

- l’ubicazione dei siti in servizio;

- i dati tecnici dei vari impianti e la relativa indicazione della ubicazione  delle zone in cui si chiede l’inserimento degli stessi in base al programma biennale;   così da permettere al Comune di Lucca  tramite l’Osservatorio Permanente di cui all’art. 12 , l’analisi  e la localizzazione dei nuovi siti realizzando la minimizzazione delle emissioni delle S.R.B .

Il primo programma di razionalizzazione e sviluppo dovrà essere trasmesso al Comune di Lucca entro 60 gg. dall’entrata in vigore del presente regolamento, e dovrà tra l’altro prevedere la rimozione e/o modifica e/o adeguamento degli impianti difformi dagli indirizzi specificati nel regolamento, e segnatamente la rimozione di quelli ubicati in siti sensibili, secondo la previsione dell’art.3.

Ogni richiesta di modifica o integrazione al programma  di razionalizzazione e sviluppo verrà sottoposta al parere dell’Osservatorio permanente secondo quanto previsto dall’art. 12 del presente regolamento .

ART. 9        Impianti mobili

E’ vietata l’installazione di stazioni base mobili per la telefonia cellulare se non a scopo sperimentale,  esclusivamente a tempo determinato, espressamente autorizzati dal Comune nelle sole aree individuate dal presente regolamento, e comunque per un periodo non superiore a 60 gg.

ART. 10           Impianti esistenti

(Per) Gli impianti esistenti installati in siti non previsti dal presente regolamento, che non ottemperano ai principi di minimizzazione della popolazione ai campi elettromagnetici, o ricadono in siti sensibili ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento, o su monumenti e beni immobili sottoposti ai vincoli ed alle tutele di cui all’art.2 c.3 del presente regolamento, devono essere rimossi entro 180 gg. dall’entrata in vigore del presente regolamento. I gestori di tali stazioni radio base dovranno provvedere alla loro rimozione, in caso contrario l’Amministrazione Comunale provvederà alla rimozione a spese delle compagnie, nell’ambito del programma di razionalizzazione e sviluppo delle reti di telefonia mobile di cui all’art.8 del presente regolamento. Per gli altri impianti esistenti,  ogni trasformazione è soggetta a nuova autorizzazione. E’ fatto obbligo ai titolari delle concessioni o autorizzazioni già rilasciate di adeguare gli impianti alle disposizioni dettate per i nuovi impianti dal presente regolamento entro  180 gg.

In caso di dismissione dell’impianto, per qualunque causa, il gestore dovrà provvedere a sue spese, alla bonifica del sito ed al ripristino delle condizioni precedenti l’intervento.

ART. 11            Attività di controllo

Il Comune avvalendosi dell’A.R.P.A.T., I.S.P.E.L.S. e/o del Comando di Polizia Municipale, provvederà alla verifica della conformità dell’impianto rispetto al progetto e alle condizioni e prescrizioni previste nell’atto amministrativo per l’impianto in esercizio, ed alla veridicità delle dichiarazioni, tramite misurazioni aggiornate del campo elettrico in base alle disposizioni legislative vigenti al momento della misura medesima e nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di qualità dettati dal presente regolamento.

Nel caso di accertato superamento dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente l’Amministrazione concederà il termine   previsto dalla L.R. n. 54/ 2000 per il ripristino delle condizioni prescritte.

Scaduto inutilmente tale termine, il Sindaco potrà procedere ai sensi dell’art. 54 del D: Lgs. 267/2000, ordinando la disattivazione dell’impianto.

Sono fatte salve le sanzioni previste dalla L. 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione.

Il controllo dovrà inoltre essere sufficiente per  istituire un catasto delle emissioni delle S.R.B informatizzato ed aggiornato.

Il catasto delle misurazioni dovrà essere utilizzato dall’ASL n. 2 per i necessari studi epidemiologici sulla popolazione in modo, se necessario, da fornire indicazioni sulle modifiche da effettuare sui livelli di campo a cui è soggetta la popolazione.

Art. 12             Osservatorio permanente

Al fine di aggiornare, modificare, integrare il presente regolamento e gli elaborati ad esso allegati, nonché per verificarne l’attuazione e per la scelta dei siti, è istituito un osservatorio Comunale Permanente con funzione propositiva e consultiva costituito dai seguenti componenti:

- Sindaco;

- Assessore all’urbanistica;

- presidente della commissione urbanistica comunale;

- assessore all’ambiente;

- dirigente dell’area tecnica;

- responsabile del servizio urbanistica;

- ARPAT e ASL;

- Sovrintendenza dei beni culturali;

- rappresentanti dei comitati cittadini;

- rappresentanti delle associazioni ambientaliste;

- presidenti di tutte le circoscrizioni

L’osservatorio si propone come strumento permanente d’informazione, di formazione e di educazione a favore del cittadino in un contesto di sviluppo sostenibile armonioso nell’applicazione e l’uso di continue innovazioni tecnologiche nel settore della telefonia mobile.

L’osservatorio permanente può avvalersi di consulenti esterni ed esegue, anche mediante i suoi componenti o gli uffici degli stessi rappresentanti, tutti gli accertamenti, rilevamenti ed ispezioni ritenuti necessari ad acquisire informazioni necessarie per verificare il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.

L’osservatorio dovrà riunirsi con cadenza di norma semestrale per sottoporre all’Amministrazione comunale gli eventuali aggiornamenti del piano impianti, in relazione alle innovazioni tecnologiche e alle richieste dei gestori

L’osservatorio provvederà a relazionare al Consiglio comunale sull’attività svolta.

Allo scopo di finanziare le attività dell’osservatorio permanente, il Comune di Lucca istituirà un apposito fondo attraverso adeguati prelievi dai canoni e dagli oneri derivanti dall’installazione  degli impianti di che trattasi.

ART. 13 Le S.R.B  e tutti gli impianti per telefonia mobile dovranno obbligatoriamente essere individuati con targhetta in materiale metallico indicante :

- data di installazione dell’impianto

- nome del gestore proprietario dell’impianto

- tipo impianto

- potenza massima emessa

- frequenze utilizzate

---------------         .        ---------------