### TELINDUS 1124 con EXPLORER  (08.11.2002)

- Impostare il proprio PC con indirizzo IP 192.168.1.2, subnet 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1 e dns 151.99.125.2 e 151.99.250.2

# Configurazione del router – mono IP

- Lanciare Explorer e collegarsi al sito 192.168.1.1

- Inserire i DNS (per il momento non inserire la password – farlo solo come ultima operazione) e cliccare sul tasto SAVE

- Cliccare su PVCs e nella maschera che appare inserire i seguenti valori su PVC1:

ENCAPSULATION=SNAP/IP	VPI=8 (di default)	VCI=35 (di default)	NAT=ENABLE

Premere SUBMIT e nuovamente su PVCs e verificare che i dati inseriti siano stati registrati.

- Scegliere MORE ADVANCED SETTING ed inserire:

WAN IP Address1 = indirizzo pubblico del Cliente

WAN Subnet Mask 1 = mascheratura riferita all’indirizzo

Premere SUBMIT e nuovamente su PVCs

- Cliccare sul pulsante ADVANCED SETTING ed inserire su PVC1 alla voce NAT IP Address l’indirizzo pubblico del Cliente. Premere SUBMIT

- Cliccare sul collegamento ADVANCED quindi su IP ROUTING ed inserire:

Destination IP Address = 0.0.0.0

Subnet mask= 0.0.0.0

Gateway Ip Address = 0.0.0.0

Interface = ATMPVC1

Premere ADD

- Cliccare su BASIC per tornare al menù principale e cliccare su LAN e impostare DHCP in OFF e premere SUBMIT.

- Spegnere e riaccendere il router e provare. Se multi IP passare al punto 12

- Rientrare nella pagina principale del router, cliccare su LAN ed inserire:

Secondary Ip address = quello che è il gateway del Cliente

Subnet Mask = la relativa mascheratura

Premere SUBMIT.

- Premere su SETUP ed inserire nome e password del router e quindi premere SAVE

# Configurazione del router – multi IP

- Rientrare sulla pagina principale e da PCVs disabilitare il NAT (vedi al punto 3)

- Cliccare su LAN e nel campo SECONDARY IP ADDRESS inserire l’indirizzo IP aggiuntivo (dato dal primo aggiuntivo + 6 se 8 ip +14 se 16 ip) e le relativa mascheratura. e premere SUBMIT.

- Eseguire il punto 11 di cui sopra.

### TELINDUS 1120 e 1124 con applicativo

- Impostare il proprio PC con indirizzo IP 192.168.1.2, subnet 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1 e dns 151.99.125.2 e 151.99.250.2

- Installare l’applicativo del CD presente nella confezione (solo per la prima volta)

- Collegare il PC al router e lanciare l’applicativo (tutto in inglese)

- Nella finestra del programma di gestione vedrò l’indirizzo del router (192.168.1.1 di default – e la subnet mask 255.255.255.0). Clicco su ENTER. Se il PC e il router hanno la stessa rete si passa al pannello di configurazione, altrimenti seguo le indicazioni delle varie finestre per modificare gli indirizzi.

# Configurazione del router – mono IP

- Nel pannello di Telindus 9100 maintenance application cliccare su CONFIGURATION.

- Cliccare su GENERAL CONFIGURATION

- Scegliere l’opzione IP ROUTING TABLE e cliccare  ADD e inserire nelle prime due righe 8 volte 0 (zero). Premere quindi APPLY. Si torna così indietro dove compaiono tutti i parametri inseriti.

- Cliccare su DSL CONFIGURATION e selezionare nel campo DSL line mode il valore G.DMT.

- Cliccare su ATMPVC0 e verificare se VPI=8 e VCI=35.

- Nel menù di sinistra selezionare PROTOCOL CONFIGURATION e selezionare alla voce Encapsulation Type il valore SNAP/IP

- Sempre a sinistra selezionare IP PROPERTIES ed inserire l’indirizzo IP pubblico e subnet mask del Cliente (è quello indicato come IP di base) ed abilitare la voce SPECIFIED WAN IP ADDRESS AND SUBNET MASK

- Selezionare a sinistra la voce NAT PROPERTIES ed abilitare ENABLE Network Address Translation (NAT) -di default è già abilitato-; abilitare anche Specified NAT IP Address ed inserire l’indirizzo IP di base (quello indicato al punto 7)

- Cliccare su APPLY.

- Dal menù principale scegliere LAN CONFIGURATION e scegliere DHCP, disabilitarlo e cliccare su APPLY.

- Premere su FINISH in modo che vengano inviati tutti i dati al router, premere quindi EXIT e spegnere e riaccendere il router. E’ ora possibile provare la linea dal proprio PC; se tutto ok si può procedere al resto della programmazione. Se è multi IP passare alla punto 15

- Rientrare nel programma di gestione e scegliere nuovamente LAN CONFIGURATION e quindi inserire nel campo SECONDARY IP ADDRESS quello che sarà per il Cliente il gateway e la relativa subnet. Nel caso in cui la rete del Cliente sia del tipo 192.168.1.X non abilitare il secondary IP address, ma mettere i dati direttamente nel Primary.

- Inserire ora nome e password dal menù GENERAL CONFIGURATION ed il sottomenù Administrative security, cliccando Change Password e quindi APPLY

- Premere su FINISH in modo che vengano inviati tutti i dati al router, premere quindi EXIT e spegnere e riaccendere il router. Provare ora la rete del Cliente.

# Configurazione del router – multi IP

- Rientrare nel programma e disabilitare il NAT PROPERTIES (vedi al punto 8)

- Entrare in programmazione LAN e nel campo SECONDARY IP ADDRESS inserire l’indirizzo IP aggiuntivo (dato dal primo aggiuntivo + 6 se 8 ip +14 se 16 ip) e le relativa mascheratura.

- Eseguire i punti 13 e 14 di cui sopra.