STARGATE (obsoleto …)

- Aggiornare il firmware collegando il router tramite cavo seriale

- Impostare il proprio PC con indirizzo 10.0.0.2, mask 255.0.0.0 e gateway 10.0.0.1

- Collegare il router alla propria scheda di rete. Da explorer collegarsi al sito 10.0.0.1 ed inserire come nome il proprio e come password non inserire nulla. N.b. se per caso non si collega ricollegare con il cavo seriale il router al PC e lanciare il programma che è sul CD nella scatola. Verificare quindi che l’indirizzo del modem sia il 10.0.0.1 e in caso contrario cambiarlo con questo.

- Scegliere la lingua (ricordatevi che ogni volta che salvate i dati va riscelta)

- Scegliere CONNESSIONE WAN1

- Scegliere PARAMETRI DI SERVIZIO ed attivare LLC SNAP e AMMINISTRAZIONE REMOTA. Cliccare su INVIA, aspettare il refresh e cliccare INDIETRO

- Scegliere PARAMETRI IP inserire l’INDIRIZZO IP (quello di base), la SUBNET ed impostare alla voce MESSAGGI RIP come MODALITA’ NESSUNO. Cliccare su INVIA e quindi su SALVA. (attenzione: viene chiesta la conferma più volte)

- Il router si resetta e alla ripartenza si può provare.

- Andare quindi su CONNESSIONI LAN e impostare DHCP in OFF (non attiva) e cliccare su INVIA

- Impostare LAN mettendo nell’INDIRIZZO IP il gateway del Cliente e nella NETMASK la subnet del Cliente e cliccare su INVIA

- Impostare SISTEMA mettendo nel NOME SISTEMA il nome del Cliente, in DATA e ORA i valori attuali, e quindi la PASSWORD AMMINISTRATORE ricordandosi di cliccare sopra il campo e premere il tasto ENTER. Inserire quindi i dati.

- Salvare nuovamente il tutto.

Per impostare il MULTI IP:

- Entrare su WAN1

- Scegliere PARAMETRI IP

- Impostare il NAPT come NON ATTIVO e premere INVIA

- In LAN inserire come indirizzo IP il gateway relativo (+6 o +14 rispetto all’indirizzo base a seconda del caso)