# Text boxes

Incipit: modello geometrico? quali grandezze? quale strumento?

Risorse multimediali: immagini

Parole chiave: grandezze fisiche derivate, volume, unità di misura, SI, equivalenza, litro, portata, sensibilità, modello matematico, misura diretta e indiretta.

Prosecuzione: misure dirette e indirette di superficie.

- Eseguire una misura di volume di un solido regolare utilizzando un semplice modello geometrico.

- Misurare con il righello millimetrato o con il calibro le dimensioni necessarie per il calcolo del volume.

- Calcolare il volume ed esprimerlo in cm3 e in mm3.

- Misurare il volume in modo diretto attraverso l’uso del cilindro graduato (mL).

- Confrontare le misure ottenute con i due metodi (quale è migliore, perché?)

disegnare il modello geometrico utilizzato (prisma esagonale con foro assiale cilindrico), individuare le grandezze fisiche da misurare (lato, apotema, altezza, diametro), eseguire le misure con il calibro (+/- 1 mm), calcolare il volume, rimisurare usando il cilindro graduato, fare le opportune equivalenze.

| “con calibro” | lato (mm) | perimetro (mm) | apotema (mm) | altezza (mm) | diametro (mm) | raggio (mm) | volume (mm3) | volume (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DADO |  |  |  |  |  |  |  |  |

| “con cilindro” | V1 (mL) | V2 (mL) | V2-V1 (mL) | volume (mL) | volume (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DADO |  |  |  |  |  |

1 L= 1 dm3

1 mL= 1 cm3

1000 L= 1 m3

Dati sperimentali:

Istruzioni:

Materiale utilizzato: dado esagonale, righello millimetrato, calibro, acqua, cilindro graduato

Obiettivi dell'esperimento:

IL DADO

02

Misure di volume