# Text boxes

07

Proporzionalità inversa.

Obiettivi dell'esperimento:

Istruzioni:

Dati sperimentali:

Incipit: grandezze fisiche correlate… spazio, tempo, velocità

Risorse multimediali: excel

Parole chiave: proporzionalità diretta e inversa, grafico cartesiano, relazione fra grandezze, variabili dipendenti, costante di proporzionalità, rapporto o prodotto costante, leggi fisiche.

Prosecuzione: dipendenza quadratica ed esponenziale.

- Ricercare la dipendenza fra due variabili in un fenomeno fisico

- Misurare la forza necessaria per sostenere in posizione orizzontale una sbarretta metallica fissata ad un estremo

- Misurare la forza in posizioni diverse

- Spiegare la relazione fra la distanza e la forza tramite tabella e GRAFICO

- Calcolare la costante di proporzionalità e scrivere la “formula” fisica. Calcola quale forza ci vorrebbe alla distanza di 1mm.

PROPORZIONALITA’ INVERSA:

- Quando la variabile x raddoppia, triplica etc. la variabile y dimezza, diventa 1/3 etc.

- Il prodotto Y*X rimane costante

- Il grafico è rappresentato da una iperbole.

Misurare la forza necessaria per tenere in posizione orizzontale la barretta vincolata ad un estremo, spostando il punto di applicazione a distanze diverse dal fulcro.

| x | y | k=y/x |
| --- | --- | --- |
| distanza dinamometro L(m) | forza D(m) | k=d*F |
| 0,48 |  |  |
| 0,44 |  |  |
| 0,40 |  |  |
| 0,36 |  |  |
| 0,32 |  |  |
| 0,28 |  |  |
| 0,24 |  |  |
| 0,20 |  |  |
| 0,16 |  |  |
| 0,12 |  |  |
| 0.08 |  |  |
| 0.04 |  |  |

Definizioni e formule:

Materiale utilizzato: barra filettata (diametro 6mm, lunghezza 48cm, massa 80g), metro, dinamometri (portata 5N e 1N)

LA BARRETTA FILETTATA