# Text boxes

Materiale utilizzato: Alimentetore da banco in corrente continua (DC). Base per circuiti (lampada, resistori). Tester: amperometro, voltmetro, ohmetro.

Sotto l'effetto della tensione gli elettroni fluiscono dal polo negativo al polo positivo. Gli elettroni liberi del conduttore “vanno alla deriva” (scivolano, scorrono…) all’interno del conduttore. La struttura reticolare del materiale e il numero di elettroni liberi determinano l’intensità della corrente. Poiché gli elettroni urtano contro il reticolo del materiale di cui è fatta la resistenza non possono scorrere liberamente.

RISPONDI ALLE DOMANDE SULLA RELAZIONE

Incipit: elettricità, corrente elettrica, energia elettrica, volt, ampere, ohm, watt

Risorse multimediali:

Parole chiave: circuito, corrente, resistenza, tensione, potenza, potenziale, cariche,  elettroni, conduttori, isolanti, continua, alternata, lampadina, interruttore, amperometro, voltmetro, multimetro, tester, volt, ampere, ohm, watt

- Comprendere l’analogia circuito elettrico/idraulico.

- Costruire un semplice circuito elettrico con inserimento di voltmetro e amperometro.

- Esaminare l'effetto di un resistore/resitenza sulla intensità di corrente in un circuito elettrico.

- Analogia circuito elettrico/idraulico:

| Circuito idraulico | Circuito elettrico |
| --- | --- |
| acqua |  |
| tubi |  |
| dislivello |  |
| rubinetto |  |
| flusso acqua |  |
| restringimento del tubo |  |
| mulinello |  |
|  | Generatore/Alimentatore/Pila/Batteria/Centrale lettrica |

- Costruire un circuito elettrico contenente una lampadina ad incandescenza collegata in serie ad un resistore di 1kΩ e ad un amperometro; successivamente sostituire il resistore da 1kΩ con quello da 100Ω, infine togli la resistenza e lascia la sola lampadina.

| Leggi le caratteristiche scritte sulla lampadina: | volt | ampere | watt |
| --- | --- | --- | --- |

REGOLA L’ALIMENTATORE AL VALORE DEI VOLT SCRITTI SULLA LAMPADINA

(Non superarlo, rischi di bruciare la lampadina).

Domande:

- Perché la lampadina è spenta se è inserita la resistenza da 1 kΩ? Quanto vale la corrente misurata con l’amperometro? (Confrontala con quella scritta sulla lampadina)…..

- Sostituisci la resistenza con quella da 100Ω. Perché la lampadina rimane poco luminosa? Quanto vale la corrente misurata con l’amperometro? (Confrontala con quella scritta sulla lampadina)…..

- Ora togli la resistenza, che cosa osservi? Quanto vale la corrente misurata con l’amperometro? (Confrontala con quella scritta sulla lampadina)…..

3) Che cosa hai scoperto? Qual è l'effetto della resistenza in un circuito elettrico?

Osserva, descrivi e misura:

Obiettivi dell'esperimento:

TESTER

# Circuito, corrente, resistenza

42