# Text boxes

Dati sperimentali:

La SECONDA LEGGE DI OHM esprime la proporzionalità diretta fra RESISTENZA E LUNGHEZZA

e la proporzionalità inversa fra RESISTENZA E SEZIONE di un conduttore.

La costante di proporzionalità si chiama RESISTIVITA’ e dipende dal tipo di metallo.

Materiale utilizzato: Alimentetore da banco in corrente continua (DC), fili metallici di materiali diversi (rame, ferro, costantana), isolatori, metro, calibro, amperometro, voltmetro, tabella resistività (libro G39).

| COSTANTANA – sezione costante (max 3 volt) (FARE GRAFICO) |
| --- |
| LUNGHEZZA (m) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| (() |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| COSTANTANA – lunghezza costante (max 3 volt) (FARE GRAFICO) |
| --- |
| “giri di filo” | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SEZIONE (m2) | 3,14 10-8 | 6,28 10-8 | 9,42 10-8 | 12,6 10-8 |
| RESISTENZA (() |  |  |  |  |

| Resistività (( m) |
| --- |
| RAME | FERRO | COSTANTANA |
| 1,7 10-8 | 10 10-8 | 50 10-8 |

| Sezione e lunghezza costante |
| --- |
| RAME (max 0,5 volt) | FERRO (max 1 volt) | COSTANTANA (max 3 volt) |
| 0,5 | 3 | 15 |

Incipit: Quanta corrente passa in un filo metallico? Dipende…

Parole chiave: corrente, differenza di potenziale, resistenza, ohm, resistività.

- Ricercare la proporzionalità fra resistenza di un filo conduttore e la sua lunghezza.

- Ricercare la proporzionalità fra resistenza di un filo conduttore e la sua sezione.

- Calcolare la costante di proporzionalità (resistività del metallo utilizzato) e confrontare il valore ottenuto con quello riportato in tabella delle resistività.

Costruire il circuito sulla base dello schema elettrico (la resistenza è il filo stesso):

- misurare la risistenza di 1 metro di filo metallico di diametro 0,2 mm di rame, ferro, costantana.

- misurare la resistenza del filo di costantana a lunghezze variabili da 10cm a 1m

- misurare la resistenza del filo di costantana di lunghezza 1m variando la sezione

Riportare i dati in tabella, costruire il grafico (file excel disponibile sul sito). Trova la proporzionalità resistenza-lunghezza e resistenza-sezione.

Istruzioni:

Obiettivi dell'esperimento:

PRIMA LEGGE DI OHM

# Seconda legge di Ohm

FILI ELETTRICI

45