# Text boxes

SECONDA LEGGE DI OHM

La LEGGE DI JOULE esprime la potenza elettrica dissipata in calore da una resistenza attraversata da corrente

| DATI |
| --- |
| massa acqua da scaldare | calore specifico acqua | tensione alimentazione | intervallo di temperatura | tempo |
| m = ……….(kg): | c = 4186 J/(kg°C) | (V = ……….volt | (T = …….°C | t =……...s |
| CALCOLI |
| Calcolo della potenza necassaria: | (definizione di di potenza): |  |  |
| Calcolo della corrente elettrica: | (legge di Joule): |  |  |
| Calcolo della resistenza del filo riscaldante: | (legge di Joule e prima legge di Ohm): |  |  |
| Calcolo della lunghezza del filo | (seconda legge di Ohm): |  |  |
| PROVA! Quanto impiega il tuo riscaldatore per scaldare di 10°C l’acqua nel tuo boiler? Pensi che funzioni? Come lo puoi perfezionare? Che cosa puoi fare variare facilmente per tarare meglio il tuo dispositivo? |

Incipit: La corrente elettrica produce calore? Come? Perché?

Parole chiave: corrente, resistenza, leggi di ohm, resistività, POTENZA ELETTRICA

Si costruisca un “boiler” che scaldi 200grammi di acqua di 10°C in 5 minuti.

Dati sperimentali:

Istruzioni:

Materiale utilizzato: Alimentetore da banco in corrente continua (DC), filo metallico di costantana (lega rame-nichel), metro, calibro, amperometro, voltmetro, acqua, calorimetro, termometro, cronometro.

Obiettivi dell'esperimento:

PRIMA LEGGE DI OHM

# Effetto Joule

BOILER

46